## Slide 1
自营云电脑平台
登录/注册
订单管理
充值管理
用户管理
营销活动
包时卡
三方流量入口
淘宝
京东
bilibili
抖音
统一调度平台
平台Api/SDK
资源管理
安全鉴权
订单管理
调度方管理
资源方管理
收益管理
整合输出
自营机房
网吧
阿里云
资源接入

## Slide 2: 云电脑平台架构
接口层
客户主服务
SDK
API
管理层
租户管理
用户管理
计费管理
认证管理
微服务平台
数据库集群
消息中心
路由调度
微服务治理
监控警告
容灾备份
配置中心
控制台
负载均衡
系统层
编码器
实时流媒体系统CRTC
Audio/Video
图像增强
抖动控制
预处理
音视频同步
音视频采集
渲染
网络传输
UDP/TCP
带宽评估
STUN/TURN
网络IO
跨平台文件系统
高效文件传输系统
鉴权管理
内核层
TCP
网络传输
网络IO
协议层
后期增加GPU模块
高效压缩数据格式
网络传输
UDP
网络IO
协议层
P2P
丢包处理
容器
win沙盒
android容器
设备多实例化
资源隔离
云端虚拟设备映射
虚拟设备通信协议接口
设备虚拟化
外设设备数据注入
设备地址空间转换
大数据平台
大数据接口层
大数据存储
数据处理与分析
智能运营平台
统一门户入口
集中报警平台
服务流程管理
配置中心
资产管理
数据及消息中间件
KCP

## Slide 3
CRTC SDK
Media Engine
Transport
Codec
Capture
Render
UDP/TCP
RSFEC
NACK
Process
BWE
Coding
Signal V1/V2
CRTC Streamer
Video Engine
Config
ScreenCap
Data
Live
Transport
AudioCap
Virtual Dev
CDN
Cloud Computer App
Video
Audio
Data
RTMP
Dev Data
Media

## Slide 4: 用户体验的评测指标
用户联通率（按入系统的成功率）
首帧时长（云电脑启动时长）
响应时延（操控响应速度）
清晰度（画质质量）
卡顿率（流畅度）
帧率（流畅度）

## Slide 5: 首帧时长
采集游戏画面时延
视频编码时延
RTC传输时延
视频解码时延
渲染时延

## Slide 6: 首帧时长优化
预处理
并行启动
接入优化
实例和云电脑优化
编码器预启动
网络预连接
云电脑启动时长减去80%、首帧启动时间缩短40%
云电脑启动和CRTC接入并行
硬件初始化与云电脑启动并行
减少交互方式即过程、优化CRTC接入时间
IDC机房广覆盖、降低用户网络连接时延
将更多的服务转移到距离用户跟近的IDC机房
减少客户端与云端交互次数

## Slide 7: 操作时延
用户按下按键
按键采集
时延平均0~16ms
视频显示
按键采集
时延平均0~16ms
时延平均4~16ms
总响应时延
按键输入虚拟外设
时延小于1ms
云电脑响应按键
云电脑响应延迟8~72ms
视频编码
画面采集
云电脑渲染
时延0~16ms
时延4~8ms
约等于网络时延
按键发送
按键接受
视频接受
视频发送
约等于网络时延+4ms

## Slide 8
组件 | 推荐配置 | 说明
CPU | 10核20线程及以上（例如 Intel Xeon E5-2680 v2 或同等性能的 AMD EPYC/Intel 至强系列） | 纯转发场景下，CPU主要负责网络协议处理与流调度。纯粹的推流转发10核20线程已能满足大部分需求；另一份针对500台终端的推荐配置也采用了 Intel E5-2680 V2 处理器
内存 | 64 GB DDR4 ECC（建议 2×32 GB 或 4×32 GB， 内存条要新） | 内存用于缓存流数据、维护连接状态。500台终端配置推荐 16Gx2及以上。考虑到系统冗余与并发稳定性，建议升级至128 GB
GPU | RTX 1080（8GB） | 多路视频合并电视墙、算力
存储 | 4 TB SDD（如需录制或缓存） | 系统盘使用SSD可提升IO性能；数据盘文档资料、录制视频等等选择大容量SDD、基础配置要求 4T以上硬盘
网络 | 至少 2×1 Gbps 网口（建议 10 Gbps 网口， 至少两个网口） | 带宽是视频转发的关键。按每路720P流约2 Mbps计算，500路并发需 约 1 Gbps 带宽。为应对码率波动和突发流量，建议预留 2-3 Gbps 的出口带宽，并直接配置 10 Gbps 网口以适应未来扩展
电源 | 800 W 80+ Gold 及以上 | 确保稳定供电，并为后续硬件升级留有余量
机箱 | 1U/2U 机架式服务器（具备良好散热） | 便于在机房部署，保证长时间高负载运行

## Slide 9: 影响时延的关键因素
云电脑渲染时延
视频编解码时延
网络时延和掉包
渲染/显示帧率
按键采集帧率

## Slide 10: 响应时延优化方法-网络传输时延优化
网络传输优化
网络
数据传输优化
优化IDC机房部署
优化路由策略
优先选择RTT时延小的机房
用户距离IDC不超过400KM
RTT延时控制在40ms
优先选择RTT时延小机房
增加吞吐量
减少重传
优化拥塞控制
基于UDP的传输协议
ARQ+FEC的Qos的保护

## Slide 11: 响应时延优化方法 - 视频编解码优化
编解码
编码标准选择
全P帧
Tile-base编码
硬件编码
解码器选择
高阶编码方式
基于ROI的编码
基于渲染的编码
前处理
时延相同硬解码器优先
硬解延时打，选软解
解码器自适应
时延更低
CPU消耗更低
编码并行处理减少时延
降低整体数据量
稳定码率输出
H264、H265、VP8
减少码率，减少发送时延